Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

znak: OŚR.6220.5.2023 r. z dnia 17.10.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa w obrębie Ciążeń Wschód, gmina Lądek elektrowni fotowoltaicznej 
o mocy do około 7 MW”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie w obrębie Ciążeń Wschód, gmina Lądek elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 7 MW, na działkach nr 226, 227  obręb Ciążeń Wschód, gmina Lądek, powiat słupecki, województwo wielkopolskie, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym między innymi kontenerowymi stacjami elektroenergetycznymi (inaczej kontenerowymi stacjami transformatorowymi). powierzchnia przekształcona w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie około 3,28 ha. Inwestycja oparta będzie 
o konstrukcje wolnostojące nie związane trwale z gruntem, zakotwione w gruncie kształtownikami zagłębianymi przy pomocy wiertnicy lub wciśniętymi w grunt za pomocą wbijaka. Wysokość posadowienia paneli nie przekroczy 4 metrów nad średnim poziomem terenu. Przewiduje się ewentualne wykonanie ogrodzenia terenu objętego inwestycją.

Planowane zamierzenie zostanie usytuowane w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Lądek 
nr XXVII/149/16 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek dla wybranego obszar w miejscowości Ciążeń, obręb Ciążeń Wschód (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2016 r. poz. 4700). Teren inwestycji będzie zlokalizowany w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem: 6P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Tereny chronione akustycznie wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek dla wybranych obszarów w miejscowości Ciążeń przyjętego uchwałą Rady Gminy Lądek nr XIV/71/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. są położone 
w odległości około 360 m od granicy inwestycji w kierunku zachodnim. Są to tereny oznaczone symbolami 1 MN/U oraz 2 MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych stanowiących do 50% powierzchni budynku mieszkalnego. Obszar lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej ma charakter mało urozmaiconego krajobrazu otwartych pól z widoczną rozproszoną zabudową, obszarem leśnym oraz drogami lokalnymi.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy będzie miało charakter lokalny 
i krótkotrwały - będzie ograniczone do terenu inwestycji. W przedłożonej dokumentacji wskazano, że podczas eksploatacji zarówno oddziaływanie pola magnetycznego i pola elektrycznego będzie znikome, natomiast emisja hałasu nie spowoduje przekroczenia wartości normatywnych wynikających z przepisów prawa. Planowane przedsięwzięcie będzie położone poza granicami form ochrony przyrody.

Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód ilościowy, jak 
i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku 
z realizacją przedsięwzięcia.